Настройки для Windows XP

Настройка подключения по локальной сети.

1. На рабочем столе нажмите на кнопку Пуск, затем - Панель управления. Откройте Сетевые подключения.

2. Запустите Подключение по локальной сети и в появившемся окне нажмите Свойства.

3. В списке Компоненты, используемые этим подключением выберите, не снимая галочки, Протокол Интернета (TCP/IP).

4. Нажмите Свойства.

5. В открывшемся окне обязательно установите селекторы в положения Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически.

6. Нажмите OK в этом и предыдущем окнах.

7. Нажмите Закрыть в окне Подключение по локальной сети.

Настройка соединения PPPоE

- На рабочем столе нажмите на кнопку Пуск.

- Выберите «Панель управления».

3. В появившемся окне откройте «Сетевые подключения».

4. Щелкните правой кнопкой мыши на иконке «Подключение по локальной сети», соответствующей сетевой карте, подключенной к сети ООО «ТК КАСКАД» и нажмите «Свойства».

5. Далее выделите строку «Протокол Интернета (TCP/IP)», затем нажмите кнопку «Свойства».

6. Отметьте «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS - сервера автоматически . Нажмите «ОК» во всех открытых окнах.

Настройка PPPoE-соединния

1. Далее в окне «Сетевые подключения» выберите «Создание нового подключения».

- В появившемся окне нажмите «Далее».

- Выберите пункт «Подключить к Интернету», нажмите «Далее».

- Затем выберите «Установить подключение вручную», нажмите «Далее».

- Выберите «Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль», нажмите «Далее».

- Введите название подключения - например «Каскад»(рекомендуется), нажмите «Далее».

- Введите логин и пароль, выданные Вам при подключении как показано на рисунке, нажмите «Далее».

- Нажмите «Готово».

- В появившемся окне нажмите «Подключить».

- После указанных действий подключение к Интернет должно заработать. Если PPPoE подключение не устанавливается компьютер возвращает код ошибки, наиболее распространенные ошибки приведены ниже.

Возможные ошибки!

1.Ошибка 691. Неправильно введен логин или пароль!

Устранение ошибки: введите выданные вам логин и пароль в окно подключения ещё раз!

2.Ошибка 769. Указанное назначение недостижимо.

Устранение ошибки: проверьте включено ли подключение по локальной сети, а также установлены ли драйвера на сетевую карту. Проверьте физическую работоспособность сетевой карты.